Escolhemos o setpoint sei lá qual

Método da tangente:

k = 5

p1 = 12.4
p2 = 173

θ = 12.4

τ = 173 – 12.4 = 160.6

tf = 5 * e^-12.4/ 160.6S + 1

Método Smith

Valores úteis:

63.2% de 5 = 3.16
28.3% de 5 = 1.415

t1 = 60.6
t2 = 158

k = 5
τ = 1.5(158 – 60.6) = 146.1
θ = 158 – 146.1 = 11,9

tf = 5 * e^-11.9/ 146.1S + 1

Escolhemos o método Smith porque é o mais top e usaremos esses parametros:
k = 5
τ = 146.1
θ = 11,9
tf = 5 * e^-11.9/ 146.1S + 1

Escolhendo o Setpoint de valor 4 temos:

Calculo do erro em malha aberta

E(inf) = k – SP = 5 – 4 = 1

Calculo do erro em malha fechada:

E(s) = SP - PV newline PV = FT * E(s) newline E(s) = SP - (FT * E(s)) newline E(s) + (FT*E(s)) = SP newline E(s) * (1 + FT) = SP newline E(s) = SP / (1 + FT) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} ({SP} over {S} * S * ({1} over {1 + FT}) ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP * ({1} over {1 + FT})) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + FT} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + ((5 * e^(-11.9s)) over (146.5S + 1))} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + {{5 * e^0} over {0 + 1}}} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {SP over {1 + ({5 *1} over 1)} } newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {SP over {1 + 5 } } newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {{4} over {6}} newline E ( %infinite ) = 0,6667

SP = Degrau escolhido
FT = Função de transferencia