Escolhemos o setpoint sei lá qual

Método da tangente:

k = 5

p1 = 12.4
p2 = 173

θ = 12.4

τ = 173 – 12.4 = 160.6

tf = 5 * e^-12.4/ 160.6S + 1

Método Smith

Valores úteis:

63.2% de 5 = 3.16
28.3% de 5 = 1.415

t1 = 60.6
t2 = 158

k = 5
τ = 1.5(158 – 60.6) = 146.1
θ = 158 – 146.1 = 11,9

tf = 5 * e^-11.9/ 146.1S + 1

Escolhemos o método Smith porque é o mais top e usaremos esses parametros:
k = 5
τ = 146.1
θ = 11,9
tf = 5 * e^-11.9/ 146.1S + 1

Escolhendo o Setpoint de valor 4 temos:

Calculo do erro em malha aberta

E(inf) = k – SP = 5 – 4 = 1

Calculo do erro em malha fechada:

E(s) = SP - PV newline PV = FT * E(s) newline E(s) = SP - (FT * E(s)) newline E(s) + (FT*E(s)) = SP newline E(s) * (1 + FT) = SP newline E(s) = SP / (1 + FT) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} ({SP} over {S} * S * ({1} over {1 + FT}) ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP * ({1} over {1 + FT})) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + FT} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + ((5 * e^(-11.9s)) over (146.5S + 1))} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} (SP over {1 + {{5 * e^0} over {0 + 1}}} ) newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {SP over {1 + ({5 *1} over 1)} } newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {SP over {1 + 5 } } newline E( %infinite ) = lim from{s->0} {{4} over {6}} newline E ( %infinite ) = 0,6667

SP = Degrau escolhido
FT = Função de transferencia

5) Calculado controlador, técnicas IMC e CHR com

a) IMC

k = 5
τ = 146.1
θ = 11,9
frac %lambda {θ} > 1.7 -> %lambda > 1.7 * %theta { } -> %lambda > 1.7 * 11.9 newline %lambda > 20,23

Valor escolhido para λ é de 22

Cálculos:

Kp = frac {2*%tau + %theta} {K * (2 %lambda + %theta)} -> frac {2* 146.1 + 11.9} {5 * (2 * 22 + 11.9)} -> frac {304.1} {279.5} -> 1,088
Ti = %tau + frac %theta 2 -> 146.1 + frac 11.9 2 -> 146,2 + 5,96 -> 152,15
Td = frac %tau * %theta {2%tau + %theta} -> frac 146,1 * 11,9 {2*146,1 + 11,9} -> frac 1738,59 304,1 -> 5,717
Ki = frac Kp Ti -> frac 1,088 152,15 -> 0,00715
Kd = Kp * Td -> 1,088 * 5,717 -> 6,22

Kp = frac {0.95%tau} {K%theta} -> frac {0.95 * 146.1} {5 * 11.9} -> frac {138.79} {59.5} -> 2.33 -> 1.75
Ti = 1.357%tau -> 1.357 * 146.1 -> 198,26
Td = 0.473%theta -> 0.473 * 11.9 -> 5,63
Ki = frac Kp Ti -> frac 1.75 198,26 -> 0,008838
Kd = Kp * Td -> 1.75 * 5,63 -> 9.8525

PID	Kp	Ti	Td
IMC	1,088	152,15	5,717